Уличный ТТР-04W  будут работать в СКД S-20 ,

но при этом:

- нельзя будет изменять(регулировать) время разблокировки, оно останется = 5сек.,

(т.е. Заводской  настройке) и если  проход  будет совершен после истечения  5сек, то

событие будет  записано как «Не санкционированный проход»

- если пульт ДУ будет подключен к контроллеру( а не к БУ), то не будет режима «Свободный проход» ( будет возможен только 1 проход в любую сторону). Режим  «Свободный проход» возможен только   если пульт ДУ будет подключен  к БУ (или можно взять два пульта : и к БУ и контроллеру)

- Подключение CU02N к контроллеру турникета CT01:

Разъем ACS блока управления CU02N:                 Контроллер CT01 (колодки XT8, XT9)

RIGHT 1---------------------------------------------------------------------7 (ИУ_ А С)

LEFT 3-----------------------------------------------------------------------9 (ИУ_В С)

PASS L 6-------------------------------------------------------------------6 (PASS B)

PASS R 7-------------------------------------------------------------------4 (PASS A)

GND 5------------------------------------------------------------------------5 (GND)

Разъем RC блока управления                                 Контроллер CT01

GND 9--------------------------------------------------------------------8 и 10 (ИУ_ А N.O., ИУ_ B N.O.)

Для установки режима "Свободный проход" сигнал DU St контроллера соединить с контактом Кнопка Стоп разъема RC БУ, пульт должен быть заведен на контроллер, а не на блок управления. 
Перемычка J3 на блоке управления должна быть снята. 
Время разблокировки турникета в программе должно быть не менее 5 секунд.

Калитка WHD-04 будет работать в СКД S-20  - аналогично ТТР-04W-24

только  "Перемычка J3 на блоке управления должна быть снята" надо убрать.

Пульт подключают к контроллеру; и по картам, и по пульту события фиксируются.